Нарушение правил газовой безопасности приводит к трагедиям

В 2019 году на территории Саратовской области произошло 29 несчастных случаев, связанных с использованием газа в быту. В них пострадали 60 человек. Одиннадцать из них погибли от отравления угарным газом, в том числе четверо детей.

Чтобы предотвратить подобные происшествия необходимо проверять наличие тяги в дымоходе и вентиляционном канале до момента включения газового оборудования, а также в период его работы. Если тяга отсутствует - пользоваться газовыми приборами категорически запрещено. Решетки вентиляционных каналов должны быть постоянно открыты. На время работы газоиспользующего оборудования следует обеспечить приток свежего воздуха.

Категорически запрещено использовать газовые плиты для обогрева помещения. Перед розжигом газифицированной печи необходимо проверить, открыт ли шибер.

Правила эксплуатации отопительной газовой печи

До включения печной горелки в работу необходимо открыть шибер (заслонку) и поверить тягу, прислонив полоску бумаги к смотровому окошку на панели горелки (полоска бумаги должна притягиваться). При отсутствии тяги разжигать горелку запрещается!

Розжиг горелки производится в следующей последовательности:

- откройте дверку поддувала на величину, обеспечивающую нормальную тягу;

- откройте кран на газопроводе перед отопительной печью;

-  проверьте, чтобы кран подачи газа на основную горелку оставался закрытым;

- произведите розжиг запальника: для этого нажмите кнопку клапана и зажгите запальную горелку;

- удерживайте кнопку до тех пор, пока рычаг переместиться на кнопку и будет удерживать ее в нажатом положении;

- откройте кран подачи газа на основную горелку;

- отрегулируйте подачу первичного воздуха с помощью воздушных регуляторов горелки так, чтобы пламя имело голубоватый цвет, а языки пламени не имели отрывов;

- через 5-7 минут после включения горелки отопительной печи обязательно еще раз проверьте тягу.

По окончании натопа печи:

– закройте кран на газопроводе перед горелкой;

– закройте кран на горелке;

– закройте шибер в дымоходе через 5-10 мин. после выключения горелки.

Категорически запрещается:

- оставлять работающую отопительную печь без присмотра;

- производить бесконтрольный натоп печи (топить печь разрешается не более 2-3 часов подряд, затем, выключив горелку, нужно сделать перерыв 3-4 часа и при необходимости протопить еще);

- производить розжиг горелки отопительной печи лицам, не прошедшим инструктаж, малолетним детям;

- включать горелку печи при наличии утечки газа, неисправности автоматики горелки, отсутствии тяги в дымоходе;

- нажимать на кнопку газового клапана и зажигать запальник, не убедившись, что кран подачи газа на горелке закрыт;

-   проводить устранение неполадок в работе горелки, ремонт или вносить конструктивные изменения в устройство горелки;

- пользоваться печью, имеющей нарушения обмуровки.

Основные правила пользования газовым отопительным котлом

Перед включением отопительного котла в работу:

- проверьте наличие тяги в дымоходе, поднеся полоску бумаги к смотровому окну щитка горелки: если тяга есть, то бумажная полоска будет притягиваться.

При отсутствии тяги пользоваться газовым котлом ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

- проверьте уровень заполнения водой системы отопления, в процессе эксплуатации котла постоянно следите за ее уровнем.

Для включения котла в работу:

- откройте кран на газопроводе перед котлом, кран подачи газа на основную горелку должен оставаться закрытым;

-

произведите розжиг запальной горелки с помощью клапана безопасности;

- откройте кран подачи газа на основную горелку;

- пламя на горелке должно быть ровным, спокойным, без отрыва, сине-фиолетового цвета;

- с помощью термостата выберите температурный режим отопительного контура: температуру выше 90°С не задавать – ОПАСНО!